NAF Øvre Romerike UNG

Hurdalsjøen 16/3-2013

Informasjon

Siden jeg har fått bemerkning og spørsmål om dekk vil jeg vise til kravene fra Vegdirektoratet. Vi forholder oss til dette og kjører løpet etter de kravene som er gitt der.

Dette vil komme i startprogrammet som dere får ved start/påmelding, men vil informere dere nå så det ikke skal bli noen missforståelser.

Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)

### Kap. 13. Hjul, dekk

§ 13-3. Hjul, dekk på bil

1. Bil skal ha luftfylte dekk eller dekk med tilsvarende egenskaper godkjent av Vegdirektoratet. Piggdekk er i alle tilfelle godkjenningspliktig. Godkjenningsplikten anses oppfylt dersom slike dekk er i overensstemmelse med disse bestemmelser.

På personbil er plass-sparende eller lett reservehjul tillatt. Dekket eller felgen må være merket med høyeste fart. Bruken må være beskrevet i anvisning som følger hjulet eller er tatt inn i bilens instruksjonsbok. Hjulet må bare nyttes under nødvendig transport til nærmeste reparasjonssted.

2. På bil med tillatt totalvekt ikke over 3 500 kg skal alle dekk være av samme type (diagonaldekk, radialdekk, sommerdekk eller vinterdekk). Det kan likevel benyttes dekk av forskjellig fabrikant og mønsterutforming.

3. For pigging av dekk til bil med tillatt totalvekt ikke over 3.500 kg gjelder følgende:

| a) | Det gjennomsnittlige overheng på nypigget dekk – før det tas i bruk - må ikke overstige 1,2 mm. |
| --- | --- |

| b) | Største antall pigger: |
| --- | --- |

| - | hjuldimensjon t.o.m. 13 ″: 90 stk. |
| --- | --- |

| - | hjuldimensjon 14 og 15 ″: 110 stk. |
| --- | --- |

| - | hjuldimensjon f.o.m. 16 ″: 130 stk. |
| --- | --- |

| c) | Største tillatte vekt pr. pigg er 1,1 g. |
| --- | --- |

Vi gir ikke dispensasjon utover dette.